附件2

赣州水利重大项目谋划表

| 序号 | 项目名称 | 项目介绍及建设内容 | 总投资 （亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赣粤运河水利项目 | 赣粤运河修建，其国内国际影响不可估量，将极其巨大地促进我市经济社会发展，同时也可实现我市防洪保安能力大的提升。赣州市境内航道100公里，高差99米，初始规划建设10座梯级。开通储潭至茅店河道，具备通航和分洪功能，使航运通道避开主城区，同时减轻城区防洪压力。 | 250 |
| 2 | 防洪控制性工程 | 规划建设寒信大（1）型水库。工程位于于都县段屋乡寒信村，距于都县城22km，水库正常蓄水位158m，总库容14.92亿m3，控制梅江流域面积6700平方公里。工程开发任务为以水资源配置、防洪、供水为主，兼顾灌溉、发电、旅游等综合利用效益。工程总投资约370亿元。 | 570 |
|  |  | 规划建设极富大（2）型水库。在信丰县铁石口新建极富大（2）型水库，总库容7.62亿m3，控制桃江流域面积3600平方公里。该项目可作为赣粤运河上游引水水库，从极富水库引水至信丰跨省航运梯级补充水源，估算总投资200亿元（含引水工程）。 |  |
| 3 | 五江十岸防洪提升和生态修复工程 | 工程依据城市规划设计，在提升城市防洪能力的同时，分步打造欧潭水生态、汶潭水工程、储潭水航运等水文化特色鲜明、水城融合人水和谐的三江三潭城市水利风景，形成独一无二的“地面‘喜’字河、地下福寿沟”赣州水游文化。先期推进防洪提升与生态修复，完成城区堤防和赣江固岸102.46公里建设，打造欧潭、汶潭水利风景名片。 | 60 |
| 4 | 大型现代化灌溉工程 | 以流域为单位，打破县域限制，整合各类水源和渠系，规划建设梅江灌区、贡江灌区、桃江灌区等3个50万亩以上大型现代化灌区，建成后将为我市农业现代化和乡村产业振兴提供坚强的水利保障。 | 90 |
| 5 | 水资源调配项目 | 谋划推进赣江与东江水系连通工程。从龙南县城上游取水，将桃江水引入定南县下历河，入东江。工程设计引水规模约50-80万m3/d（即设计引水流量6-10m3/s），引调水线路总长34km，工程建成后，既可以解决定南县城严重缺水的问题，又能增加下历河生态流量，有效改善定南入东江水质。工程估算总投资约20亿元。 | 30 |
|  |  | 谋划推进引梅江水入绵江工程。工程从瑞金市瑞林镇梅江取水，引调水至瑞金中心城区上游绵江。工程设计引水规模30万m3/d（即设计引水流量3.5m3/s），引调水线路总长26.5km，工程建成后可解决瑞金城市水量不足问题。工程估算总投资10亿元。 |  |
| 6 | 赣县抽水蓄能电站 | 规划推进赣县大埠乡抽水蓄能（装机容量120万千瓦）电站项目，建设上下水库、引水系统、地下厂房、开关站等。 | 75 |
| 总投资 | 1075亿元 |