赣州市南康生活垃圾焚烧发电项目

用地预审与选址公示说明

赣州市南康生活垃圾焚烧发电项目属于赣州市重点项目、民生工程，并已取得赣州市行政审批局下发的《关于核准赣州市南康生活垃圾焚烧发电项目的批复》（赣市行审证（1）字〔2021〕75号）。本项目总规模为日处理生活垃圾2000吨，主要垃圾来源为南康区全域及周边区域，年上网电量可达12497×104kWh，接入龙回110kV变电站。项目建成后能进一步提升南康区垃圾处置水平，保障生活垃圾减量化、资源化、无害化处理，项目建设符合国家产业政策、国家土地供应政策。

项目建设厂址：位于南康区龙回镇半岭村上陈坑垃圾填埋场副坝西侧，中心地理坐标东经114°48′13″，北纬25°32′18″。

项目建设主要内容：项目总规模为2000吨/日，分两期建设。一期（本期）工程日处理生活垃圾1000吨，建设2条处理能力500吨/日的生活垃圾排炉焚烧线，配套1台额定30MW的凝汽式汽轮发电机组，年处理原生生活垃圾36.5万吨。渗沥液处理站工程设计规模为350立方米/日。 预留二期扩建1000吨/日生产线场地。

用地概况：本项目用地面积为160.5亩。

本项目未压占生态保护红线，不涉及占用永久基本农田。项目选址已取得相关部门的同意意见。

本项目经过社会稳定风险评估工作，社会稳定风险的综合风险等级属于 C 级（低风险）。

本项目评估区内未登记设置任何探矿权、采矿权或（重要）矿产地，也未在矿产资源储量主管部门登记备案有任何矿种的矿产资源储量或矿产地，即评估区无压覆矿产资源储量。

本项目的地质灾害危险性评估结论为基本适宜建设。